## Slide 1
判別精度 ＝ 成績、ではありません
今日の実験で見るのは「数字」だけではなく、そのプロセスです。
判別精度
90% / 100%
大切な指標。でも、それだけではない。
この実習で大切にすること
どこで不安定になっているか考える
確認方法を考える
改善案を1つ選ぶ
同じ条件で再実験する
結果から次の手立てを考える
「AIだから当たる」ではなく、AIカメラを含む
検査システム全体を理解する。

## Slide 2
AIカメラ単体ではなく、システム全体を見る
判定が不安定なときは、どこに原因があるかを切り分けます。
IRセンサ
検査開始
HUSKYLENS
推定ID
M5
良否判定
Relay
接点出力
PLC
X00入力
FA設備
設備動作
AIカメラの分類機能
誤分類・未認識は起こりうる
→ 学習状態やクラス間の違いを見る
撮像環境・タイミング
背景・光・フォーカス・位置
IR反応時にワークが正しく見えているか
FAとの連携
M5 → Relay → PLC入力
配線・接点・X00の状態まで確認する
一連の動作が不安定なら、「AIの精度が悪い」で終わらせず、
入力 → 推定 → 判断 → 出力を順に確認する。

## Slide 3
⚠注意！用語
「IDが合ったか」と「良品・不良品の判定が合ったか」は別です。
ID が違っても、良品／不良品判定が一致することがあります。
記録時、これを混同しないようにしましょう。
実物
システム
正解ID
実物の良否
良品 / 不良品
推定ID
M5の判定結果
OK（良品） / NG（不良品） / RETRY
ID一致
正解ID と 推定ID があっていること
良否判定の一致
実物の良否 と M5の良品／不良品判定が
あっていること
見逃し
IR センサー反応なし
または ID=0 → RETRY
ID一致率が低くても良否判定一致率が高い場合があります。

## Slide 4
改善の基本：一度に変えるのは1つだけ
「何を変えたから結果が変わったのか」を説明できる実験にします。
① 測定
まず現状を数値で
確認
② 問題を絞る
どんな誤りが多いかを見る
③ 1項目だけ変更
再学習・位置・背景など
④ 再測定
同じ20回で比較
⑤ 比較・考察
次の手立てを考える
打てる手立ての例
再学習 / カメラ位置 / 背景 / 照明 / フォーカス
IRセンサ位置・タイミング / 配線 / Relay・PLC確認
結果が悪化しても「失敗」とは限らない
変更と結果の関係が分かれば、それも次の改善につながる実験結果です。
今日の目標は「100%を出すこと」ではなく、
システムを観察し、根拠をもって改善すること。